Памятка по локальной диагностике работоспособности доступа в Интернет

План ip-адресации Вашего ОУ (заполните при проведении приемо-сдаточных испытаний подключения Вашего ОУ к Интернет):

| адрес сети ОУ | маска | шлюз по умолчанию | внешний адрес CE (абонентского устройства) | маска | ответный адрес PE (оборудование оператора) | маска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.___.___.____ | _______ | 10.___.___.____ | 172.___.____.____ | _______ | ___.___.___.____ | _______ |

Адреса DNS серверов:  10.0.1.1 и 10.0.1.2

# Введение

Настоящий документ описывает порядок первичной локальной (ответственными лицами ОУ) диагностики работоспособности доступа в Интернет.

# Тестируемые параметры объектов сети “Образование”

- Корректность подключения автоматизированного рабочего места (АРМ) образовательного учреждения к абонентскому оборудования сети “Образование” (установка, настройка и подключение АРМ находится в зоне ответственности образовательного учреждения).

- Взаимодействие по протоколу TCP/IP в пределах сети “Образование”, функционирование IP-маршрутизации.

- Наличие доступа  в сеть Интернет.

- Скорость подключения к сети Интернет.

- Доступ к информации сети Интернет по протоколам SMTP/POP3.

# Методика проверки

В ходе проверки используется АРМ  образовательного учреждения (персональный компьютер с установленной на нем операционной системой MS Windows, версии не ниже XP SP1, подключенный к абонентскому устройству). В качестве транспортного протокола используется стек TCP/IP операционной системы MS Windows. Общая схема проверка приведена на рисунке №1.

Рисунок №1

Для проверки корректности подключения и взаимодействия в пределах сети “Образование” используется программа ping, создающая поток icmp-запросов в направлении тестируемого объекта и отражающая на экране поступающие от тестируемого объекта icmp-ответы.

Для проверки наличия доступа в сеть Интернет используется веб-браузер Internet Explorer версии не ниже 5.0.

Для проверки скорости подключения используется приложение ftp, передающее по протоколу ftp (file transfer protocol) файл размером 2 мегабайта с файлового сервера, расположенного в сети Интернет на АРМ образовательного учреждения. Одновременно с передачей файла, приложением ftp производится измерение информационной скорости доступа к файловому серверу.

Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколам SMTP/POP3 используется приложение “telnet”, инициирующее соединения с АРМ образовательного учреждения на расположенный в сети Интернет сервер с использованием tcp-портов 25 (SMTP) и 110 (POP3).

# Подключение АРМ к абонентскому устройству.

Для подключения АРМ к абонентскому устройству, необходимо:

- Убедиться, что абонентское устройство (модем) подключено к сети электропитания: проверить кабельные соединения и индикаторы электропитания.

- Подключить персональный компьютер АРМ к соответствующему порту Ethernet абонентского устройства.

- На персональном компьютере, в точном соответствии с Планом IP-адресации ОУ:

  - Назначить и сконфигурировать  IP адрес из пространства подсети IP адресов данного образовательного учреждения.

  - Назначить в качестве маршрута по умолчанию IP адрес LAN-порта абонентского устройства.

  - Назначить IP адреса DNS-серверов 10.0.1.1 и 10.0.1.2.

В соответствии с Планом IP-адресации ОУ (на примере средней общеобразовательной школе № 36 г. Новосибирска) выделены следующие адреса:

| адрес сети | маска | шлюз по умолчанию | внешний адрес CE | маска | ответный адрес PE | маска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.55.0.224 | 27 | 10.55.0.225 | 172.22.224.29 | 30 | 172.22.224.30 | 30 |

В соответствии с данной адресацией, в локальной сети могут использоваться 30 адресов в диапазоне 10.55.0.225 – 10.55.0.254 (начало диапазона = адрес сети + 1; конец диапазона = адрес сети + 30). Поскольку первый адрес сети (10.55.0.225) используется в качестве шлюза по умолчанию и должен быть настроен на абонентском устройстве, следующим свободным адресом является адрес 10.55.0.226. Соответственно, данный адрес должен быть настроен на автоматизированном рабочем месте сети “Образование”.

В качестве адресов серверов имен (DNS) должны быть настроены адреса: 10.0.1.1 и 10.0.1.2.

На рисунке №1 приводится настройка протокола TCP/IP, произведенная в соответствии с данной адресацией:

Рисунок №1. Пример настройки протокола TCP/IP.

# Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству («Тест 1»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ping 10.55.0.225”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №2 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).

Рисунок №2. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 2.

# Проверка взаимодействия по протоколу IP в пределах сети “Образование”, проверка функционирования IP-сервисов. («Тест 2»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ping 10.0.1.1”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №3 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).

Рисунок №3. Проверка взаимодействия по протоколу IP в пределах сети “Образование”.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 3.

# Проверка наличия доступа  в сеть Интернет. («Тест 3»)

В строке “Адрес” программы Internet Explorer вводится интернет-адрес сервера ОАО “РТКомм.РУ”: http://www.rtcomm.ru

После соединения, в окне Internet Explorer отображается информация интернет-сервера ОАО “РТКомм.РУ”:

Рисунок №4. Проверка наличия доступа  в сеть Интернет.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 4.

# Проверка скорости доступа к сети Интернет. («Тест 4»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ftp ftp-msk.rtcomm.ru”, далее:

1.  На запрос “Пользователь” вводится ответ “ftp”;

2.  Приложение ftp переключается в бинарный режим, с помощью команды “bin”;

3.  Инициируется передача файла с именем “test” с помощью команды “get test”;

4. После выполнения проверки, наберите команду «exit»

Пример выполнения проверки скорости доступа приведен на рисунке №5:

Рисунок №5. Проверка скорости доступа к сети Интернет.

# Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP. («Тест 5»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 25”. Результат выполнения команды приведен на рисунке №6.

После проверки, наберите команду «quit».

Рисунок №6. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP.

# Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3. («Тест 6»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 110”. Результат выполнения команды приведен на рисунке №7.

Рисунок №7. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3.

Рекомендуется проводить тесты последовательно.

Если результат какой-либо проверки отрицательный, необходимо обратиться за помощью по телефону Горячей линии поддержки проекта Подключения Образовательных учреждений к Интернет 8 800 333 02 50  и сообщить номер неудачного теста. При необходимости, оператор горячей линии задаст дополнительные вопросы.